ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы

Государственное унитарное предприятие

Научно-исследовательский и проектный институт

генерального плана города Москвы

ПМПЗ МиМО-3                                                                                 Титул 3-09/617

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОГОРОДСКОЕ»

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## Книга 1

## Положения о территориальном планировании

| Зам. директора института ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» | А.Г. Меламед |
| --- | --- |
| Зам. зав. ПМПЗ МиМО-3 | О.В. Ладыгина |
| Гл. экономист ПМПЗ МиМО-3 | О.П. Бурлина |
| Гл. архитектор проектов ПМПЗ МиМО-3 (ответственный за выпуск) | С.Н. Александрова |

Москва, 2010 г.

# «Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

выполнен коллективом в составе:

| № п/п | Занимаемая должность | Подпись | Фамилия, и., о. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Авторы работы в целом |
| 1.1 | Зам.нач.ПМПЗ МиМО-3 |  | Ладыгина О.В. |
| 1.2. | Гл. арх. проектов ПМЗП МиМО-3 |  | Александрова С.Н. |
| 1.3. | Вед. архитектор |  | Кондратьева Т.Г. |
| 2.Авторы разделов |
| ПМПЗ МиМО-3 |
| 2.1. | Главный инженер проекта |  | Биченко О.М. |
| 2.2. | Зав. группы экономистов |  | Кулинская Т.А. |
| 2.3. | Вед. инженер |  | Зайцева Ж.Г. |
| 2.4. | Инженер II кат. |  | Шварц А.А. |
| НПОО-4 |
| 2.5. | Зав. НПОО-4 |  | Мараховская Г.Н. |
| 2.6. | ГИП, руководитель работы, Ответственный за выпуск |  | Шадикян Н.В. |
| 2.7. | Гл. специалист |  | Пустовая А.С. |
| 2.8. | Вед. инженер |  | Гассан М.С. |
| 2.9. | Зав. групп. инженеров |  | Владимирова И.В. |
| 2.10. | Гл. специалист |  | Пивоварова О.Н. |
| 2.11. | Инженер |  | Душенькина А.В. |
| 2.12. | Инженер |  | Рябов А.С. |
| НПО ООС-14 |
| 2.13. | И.О. НПО «Экология» Рук. НПО ООС |  | Лебедева Е.В. |
| 2.14. | Зав. сектором к.г-м.н. |  | Соколова Л.Ф. |
| 2.15. | Гл. специалист |  | Крутских Е.Н. |
| 2.16. | Ст. науч. сотрудник |  | Кузнецова О.Ю. |
| 2.17. | Ст. науч. сотрудник |  | Харлашина А.В. |
| 2.18. | Вед. инженер |  | Розанова Н.А. |
| 2.19. | Инженер I категории |  | Осина Т.А. |
| 2.20. | Инженер II категории |  | Афонина Я.Г. |
| 2.21. | Инженер III категории |  | Караковский В.В. |
| ГПМ ГОиЧС-39 |
|  | Главный специалист |  | Форапонов В.Д. |
|  | Ведущий инженер |  | Юдинцов А.Р. |
|  | Инженер |  | Бакастов С.Н. |
| 3. При участии |
| ПМПЗ МиМО-3 |
| 3.1. | Инженер III категории |  | Ипполитова И.С. |
| 3.2. | Инженер |  | Суворова Е.А. |

# СОСТАВ СДАВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

# к «Генеральному плану муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

| №№ книг | Наименование материалов | Назв.чертежей |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |  |
|  | Утверждаемая часть: |  |
| Книга 1 | Пояснительная записка: «Положения о территориальном планирова-нии», 1 книга на стр. |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта: |  |
| Книга 2 Книга 3 Книга 4 Книга 5 Книга 6 Книга 7 | Информационное обеспечение подготовки проекта генерального плана городского поселения Богородское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, 1 книга на стр. Пояснительная записка: «Анализ состояния территории городского поселения Богородское, проблем и направлений его комплексного развития. Перечень мероприятий по территориальному планированию городского поселения Богородское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», 1 книга на стр. Пояснительная записка: «Обоснование предложений по территориальному планированию городского поселения, этапов их реализации», 1 книга на стр. Пояснительная записка: «Инженерное обеспечение территории», 1 книга на стр. Пояснительная записка к разделу: «Охрана окружающей среды», 1 книга на стр. Пояснительная записка: «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», 1 книга на стр. |  |
| 2. Графические материалы |
|  | Утверждаемая часть: |
|  | 2.1. | Генеральный (проектный) план , М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.2. | Карта (схема) планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах поселения, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.3. | Карта (схема) планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах поселения, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.4. | Карта (схема) планируемого размещения иных объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.5. | Карта (схема) планируемого функционального зонирования территории поселения, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.6. | Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории поселения, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.7. | Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | Материалы по обоснованию проекта: |
|  | 2.8. | Карта (схема) размещения проектируемой территории в «Схеме территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития», б/м, 1 чертеж на 1 л. |
|  | 2.9. | Карта (схема) использования территории поселения (опорный план), М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.10. | Карта (схема) территорий и зон охраны объектов культурного наследия, М 1:10000, 1 чертеж на 1 л. |
|  | 2.11. | Карта (схема) существующих зон с особыми условиями использования территорий поселения, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.12. | Карта (схема) территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.13. | Карта (схема) планируемых зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.14. | Карта (схема) результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.15. | Карта (схема) планируемых функциональных зон на территории поселения, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.16. | Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.17. | Карта (схема) планируемых территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.18. | Карта (схема) существующих и планируемых земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |
|  | 2.19. | Карта (схема) планируемых границ земель населенных пунктов, М 1:10000, 1 чертеж на 1л. |

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….. | 6 |
| ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ………………………. | 11 |
| I. | Цели и задачи территориального планирования городского поселения…..….. | 11 |
| II. | Перечень мероприятий по территориальному планированию поселения…….. | 12 |
|  | II.1. | Функциональное зонирование территории поселения…………………. | 12 |
|  | II.2. | Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры поселения…………………………………………………………………… | 22 |
|  | II.3. | Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры…. | 23 |
|  | II.4. | Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры…… | 26 |
|  | II.5. | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия………… | 30 |
|  | II.6. | Мероприятия по охране окружающей среды…………………………….. | 31 |
|  | II.7. | Мероприятия по развитию объектов защиты от чрезвычайных ситуаций и объектов пожарной безопасности…………………………………. | 32 |
|  | II.8. | Мероприятия по развитию сельскохозяйственного производства, малого предпринимательства ……………………………………………….. | 33 |
|  | II.9. | Мероприятия по развитию объектов местного традиционного творчества …………………………………………………………………………. | 34 |
|  | II.10. | Мероприятия по развитию рекреации и туризма……………………….. | 34 |
| III. | Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию поселения………………………………………………………………... | 36 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………………. | 43 |
| Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию……………………………………………………………………………… | 44 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Богородское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области выполнен по заказу ГП МО «АПУ Московской области»- письмо от 22.07.2009 г № 97, на основании Постановления Главы городского поселения Богородское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 28 ноября 2007 г. № 765,  в соответствии с техническим заданием, согласованным в установленном порядке с Главным управлением архитектуры и градостроительства  Московской области и утвержденным начальником ГП МО «АПУ Московской области», на основании «Градостроительного задания  на подготовку проекта Генерального плана муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» от 12.05.2010г. №27 в виде справки-выкопировки № 16 от 12.05.2010 из «Схемы территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007г. № 517/23.

«Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского  муниципального района Московской области  разработан в соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области «О Генеральном плане развития Московской области», Основными направлениями устойчивого градостроительного развития Московской области и с учетом «Схемы территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития», соседних субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Московской области, определяет цели и задачи территориального планирования, а также мероприятия по территориальному планированию городского поселения.

«Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского  муниципального района Московской области составляет градостроительную основу всех документов территориального планирования городского поселения Богородское и обеспечивает согласованное развитие городского поселения Богородское в  целом и отдельных населенных пунктов, входящих в его границы.

Существующие и планируемые территории, и объекты капитального строительства федерального, регионального  значения и местного значения муниципального района  приводятся в положениях о территориальном планировании для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе данного генерального плана.

«Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского  муниципального района Московской области разработан   Государственным унитарным предприятием «НИ и ПИ Генерального  плана г. Москвы» при  участии органов местного самоуправления муниципальных образований  Московской области -  Сергиево-Посадского муниципального района и городского  поселения Богородское, отдела начальника АПУ по Сергиево-Посадскому муниципальному району Московской области.

При разработке Генерального плана муниципального образования «Городского   поселения Богородское» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области использованы ранее выполненные научно-исследовательские и проектные разработки:

- Схема территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 г №517/23;

- Стратегия развития электроэнергетики в Московской области на период 2020 г., одобренная постановлением Правительства Московской области от15.05.2008г. № 386/16;

- Закон Московской области «О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района  и вновь образованных в его составе муниципальных образований»  № 60/2005-03 от 28.02.2005 г.

- Схема территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, разработан Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно - исследовательским институтом комплексного проектирования (ГУП МО «НИИПРОЕКТ») и находится на согласовании в Правительстве Московской области, 2009 г;

- Корректировка генерального плана р.п. Богородское с ПДП и проектом зон охраны памятников архитектуры и истории, разработана «Институтом генпланов, инженерного оборудования  и экспериментального проектирования» («ИНСТИТУТ ГЕНПЛАНОВ») (1984г.);

- Проект зон охраны памятников истории и культуры народного художественного промысла «Богородское» разработан в 1993 году  Творческой мастерской под руководством  архитектора А.Ю. Беккера Союза Архитекторов Российской Федерации по заказу ТОО «Богородский резчик» и утвержденный Администрацией Сергиево-Посадского района в 1994 году;

- Проект планировки территории Загорской гидроаккумулирующей электростанции-2, разработан ГП МО «АПУ МО» Архитектурно-планировочным управлением по Сергиево-Посадскому району и находится на согласовании в Правительстве Московской области, 2008 г;.

- Проект границ  городского поселения Богородское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, разработанные НП НСО «Кадастровые инженеры» ООО «ЦПИП «ВИСХАГИ-ЦЕНТР», 2008 г

- Эскизный проект рекреационной зоны со спортивным комплексом и эскизный проект Дома культуры на 500 мест в рабочем поселке Богородское, разработанные ОАО «Мособлгидропроект», 2010 г.

Подготовка исходных данных и предложений для разработки «Генерального плана муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского  муниципального района Московской области была обеспечена:

- Администрацией городского поселения Богородское и отделом землепользования городского поселения Богородское;

- АПУ  по Сергиево-Посадскому муниципальному району Московской, в том числе топографические изыскания в М 1:10000, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания по отдельным участкам территории городского поселения Богородское;

- Администрацией Загорской ГАЭС 1 и 2 (данные по земельным участкам, находящихся в ведении,  техническим параметрам предприятия и т.д.).

Подготовка проекта Генерального плана муниципального образования «Городское поселение Богородское» осуществляется на основании архивные данных об инженерно-геологических изысканиях.

Анализ современного состояния городского поселения выполнен  на основе  исходных данных:

- Отдела землепользования Администрации городского поселения Богородское

- Отдела начальника АПУ по Сергиево-Посадскому муниципальному району Московской области;

- Территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по Московской области;

- Министерства экономики Московской области;

- Территориального отдела по Сергиево-Посадскому  муниципальному району Управления Роснедвижимости по Московской области.

- Министерства культуры Московской области

- Анкетного опроса промышленных, коммунально-складских объектов, объектов культурно-бытового обслуживания

Материалы, разработанные в составе «Генерального плана муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского муниципального района Московской были одобрены Архитектурно-техническим советом Сергиево-Посадского муниципального района.

Генеральный  план  муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского  муниципального района Московской области содержит:

1. Положения о территориальном планировании

1.1.  Цели и задачи территориального планирования развития поселения.

1.2. Перечень мероприятий по территориальному планированию поселения с указанием на последовательность выполнения этих мероприятий.

2. Карты (схемы) планируемого размещения капитального строительства местного значения

2.1.  Генеральный (проектный) план поселения (является сводным графическим отображением мероприятий по территориальному планированию поселения).

2.2. Карта (схема) планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах поселения (водный комплекс, энергетический комплекс).

2.3. Карта (схема) планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах поселения.

2.4. Карта (схема) планируемого размещения иных объектов необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

2.5. Карта (схема) планируемого функционального зонирования территории поселения;

  - Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории поселения;

  - Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского  поселения включают в себя:

Текстовые материалы:

- Анализ состояния территории сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию;

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

Графические материалы:

- Карта (схема) размещения проектируемой территории в «Схеме территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития»;

- Карта (схема) размещения территории в структуре Сергиево-Посадского  муниципального района;

- Карта (схема) использования территории поселения (опорный план)

- Карта (схема) существующих зон с особыми условиями использования территории поселения;

- Историко-культурный опорный план;

- Карта (схема) территорий и зон охраны объектов культурного наследия;

- Карта (схема) результатов анализа комплексного развития территории и размещения  объектов капитального строительства местного значения, с учетом инженерных изысканий;

- Карта (схема) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров       планируемого развития таких зон;

- Карта (схеме) зон  планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- Карта (схема) планируемых территорий, документация по планировке которых      подлежит разработке в первоочередном порядке;

- Карта (схема) существующих и планируемых  земель промышленности, энергетики,  транспорта, связи;

- Карта (схема) планируемых границ населенных пунктов в составе городского поселения;

- Карты (схемы) к разделу «Охрана окружающей среды» (существующее положение и прогноз);

- Карта (схема) к разделу инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Цели и задачи территориального планирования

Цель территориального планирования - определение функционального назначения территорий городского поселения Богородское, установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, зон с особыми условиями использования территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета согласованности документов территориального планирования Московской области и муниципальных образований, имеющих общую границу с городским поселением Богородское.

■

Основными задачами территориального планирования являются:

- разработка предложений по функциональному зонированию территории;

- формирование комфортной жилой среды при сохранении разнообразия   типов застройки, характерных для поселка;

- формирование единой системы центров обслуживания, насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование и развитие системы инженерного обеспечения;

- интенсификация использования производственных территорий;

- формирование рекреационной среды;

- улучшение экологической ситуации территории;

- разработка предложений по установлению границ рабочего поселка Богородское и границ населенных пунктов, входящих в состав городского поселения Богородское.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию  городского

# поселения

# II. 1. Функциональное зонирование территории поселения

Территория  городского  поселения Богородское относится к Сергиево-Посадской  устойчивой системе расселения Московской области, где в соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области - основными положениями градостроительного развития»  доминирующим признаком функционального освоения и пространственной организации предлагаются рекреационно-аграрные функции.

С учетом развивающегося агрокомплекса, ценного природного окружения городского поселения, наличия объектов культурного наследия, размещения и дальнейшее развитие на его территории уникального гидротехнического сооружения, вошедшего в стратегию развития электроэнергетики в Московской области, а также на основе комплексной оценки территории были разработаны основные мероприятия по  планируемому структурно-функциональному зонированию территории поселения.

Мероприятия по формированию планировочной структуры поселения

Учитывая сложившуюся ситуацию, а также современные предложения развития городского поселения, мероприятия по формированию планировочной структуры предусматривают формирование 2-х планировочных районов:

Западный планировочный район – от западной границы городского поселения Богородское до накопительных водохранилищ ГАЭС. Эта территория активного градостроительного развития, где застройка развивается в комплексе с увеличением производственных территорий и сферой социально-бытового обслуживания, где предусматривается:

- выделение Северной планировочной зоны, включающей территорию рабочего поселка Богородское;

- формирование Южной планировочной зоны, включающей деревни Шубино, Семенцово, Григорово, Язвицы, а также новый жилой микрорайон «Южная Поляна».

Восточный планировочный район – рассоложен к востоку от накопительных водохранилищ до границы лесного фонда Сергиево-Посадского лесхоза. Зона преимущественно сельскохозяйственного использования, где предусматривается:

- сохранение и развитие сложившейся системы расселения сельских населенных пунктов с преимущественно  малоэтажной и индивидуальной застройкой;

- формирование внутрипоселенческого транспортно-коммуникационного каркаса, обеспечивающего связь планировочных районов с местами приложения труда, системой обслуживающих центров и местами отдыха и спорта, а также с транзитными внешними магистралями;

- формирование планировочных узлов - центров обслуживания населения в местных пересечениях планировочных осей - на въездах в городское поселение Богородское и населенные пункты поселения;

- формирование системы особо охраняемых природных территорий и природно-экологических территорий регионального значения;

- сохранение лесного фонда, организация буферных зон с парковым режимом;

- активное включение объектов культурного наследия в планировочную структуру населенных пунктов, обеспечивающих развитие системы центров обслуживания населения и туристов с возможностью формирования на их базе туристко-рекреационных и культурно-развлекательных центров.

Мероприятия по совершенствованию функционального зонирования поселения

Одной из основных целей развития городского поселения Богородское является наиболее эффективное использование его территорий.

На основе выявленных приоритетов развития  городского поселения определены следующие принципы организации территории городского поселения Богородское, раскрывающие функциональные, структурные, экологические и композиционно-пространственные особенности его формирования:

- упорядочение функциональной структуры населенного пункта;

- повышение эффективности использования территорий за счет уплотнения и функциональной переориентации ряда территорий, выявление и максимальное освоение внутренних резервов (упорядочение коммунальных территорий, снос малоценного и ветхого фонда, уплотнение жилой застройки и др.);

- регулирование пространственного развития населенного пункта, обеспечение комфортности проживания, развитие коммуникативно-общественного каркаса и др.;

- гуманизация и экологизация городской среды путем тесной взаимосвязи жилой застройки с прилегающими природными территориями, формирование целостной системы зеленых насаждений, сохранение ландшафтно-пространственного своеобразия сложившейся части рабочего поселка Богородское и включение элементов природного ландшафта в планировочную структуру.

Развитие жилой функциональной зоны  предусматривает:

В Западном планировочном районе:

- упорядочение и завершение строительства на свободных участках многоэтажной застройки рабочего поселка Богородское в центральной и восточной части;

- формирование кварталов жилой многоквартирной среднеэтажной застройки за счет сноса ветхого малоэтажного фонда в северо-западной части поселения;

-капитализация жилой застройки отдельных садоводческих товариществ в северной части рабочего поселка Богородское;

- сохранение существующей индивидуальной застройки в Южной планировочном зоне  включая деревни Шубино, Григорово, Семенцово, Язвицы и строительство новой индивидуальной застройки на прилегающих территория;

- строительство нового жилого микрорайона «Южная Поляна».

В Восточном планировочном  районе:

- сохранение и реконструкция существующей индивидуальной жилой застройки во всех населенных пунктах;

- новое малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство во всех населенных пунктах кроме деревни Несвитаево, на территориях примыкающих к сложившимся жилым кварталам.

Развитие производственных функциональных зон предусматривает:

В Западном планировочном районе:

- интенсификацию производственного использования существующих территорий производственных зон за счет внутренних резервов;

- реорганизацию отдельных объектов производственно-коммунального назначения под общественно-деловые функции;

- формирование зоны производственно-коммунального назначения территории Загорской ГАЭС-2;

- формирование территорий под развитие торгово-деловых, коммерческих объектов и объектов малого бизнеса в деревнях Шубино, Григорово, Язвицы.

В Восточном планировочном районе:

- формирование территорий под развитие объектов перерабатывающей промышленности, объектов малого бизнеса, объектов коммунального хозяйства и торгово-деловых функций в селах Выпуково, Титовское, Муханово и деревне Геронтьево.

Развитие общественной функциональной зоны предусматривает:

- сохранение и развитие существующего центра обслуживания в центральной части рабочего поселка Богородское;

- создание сервисного обслуживания на въезде в рабочий поселок Богородское с западной стороны;

- формирование общественных центров в населенных пунктах, включающих: объекты административно-делового, торгового, коммунально-бытового и развлекательного назначения в селах Выпуково, Муханово, Титовское и деревне Шубино;

-формирование историко-культурного комплекса на основе народного промысла «Богородская игрушка» в рабочем поселке Богородское;

- создание литературно-поэтического музея и гостиничного комплекса «Дом-музей Бокова» в деревне Язвицы.

Развитие спортивно-рекреационной зоны предусматривает:

- формирование спортивно-рекреационного комплекса с горнолыжной трассой в рабочем поселке Богородское и использованием существующего рельефа побережья водохранилища Загорской ГАЭС-1;

- создание в населенных пунктах деревень Сметьево, Геронтьево, Жерлово развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания населения с использованием территорий опушечной зоны Сергиево-Посадского лесхоза (плоскостные сооружения, прогулочные зоны, организация пеших и конных маршрутов и др.);

- создание рекреационно-туристического центра «Агропарк» (в районе деревень Сметьево, Геронтьево и Жерлово), включающего объекты обслуживания экскурсантов;

- развитие сельского туризма.

Развитие  зоны объектов лечебного назначения предусматривает:

- - реконструкцию поселковой больницы (рабочий поселок Богородское);

- - строительство амбулаторий (село Титовское, Муханово).

Предложения по установлению границ населенных пунктов

городского  поселения  Богородское

Рабочий поселок Богородское

От точки 31, являющейся контрольной точкой на административной границе городского поселения Богородское граница проходит на  восток по подъездным железнодорожным путям до пересечения с границей предприятия в точке 1.

От точки 1 предлагаемая граница проходит  на северо-восток,  по границам  производственно-складских предприятий,   до пересечения с границей земельного участка водозаборного узла в точке 2, затем на запад  до точки 3, пересечение с лесным фондом Сергиево-Посадского опытного лесничества.

От точки 3 -  на север по границе лесного фонда до точки 4, пересечение с административной границей городского поселения Богородское, далее по административной границы городского поселения Богородское на восток до точки 5 пересечение с лесным фондом.

От точки 5 проектируемая граница проходит на юг, на восток, на юго-восток, на север до точки 6 пересечение границы с автодорогой «Ченцы-Выпуково-Богородское».

От точки 6 - на север, на восток, на юг, на север, на юго-восток  до точки 7 – пересечение с границей лесного фонда, затем на юг до точки 8 – пересечение с границей земельного участка Загорской ГАЭС 1.

От точки 7 на юго-восток до точки 9 – пересечение с границей деревни Федоровское. От точки 9  до точки 10 границы  Загорской ГАЭС 1, рабочего поселка Богородское и деревни Федоровское совпадают.

От точки 10 до точки 11 граница рабочего поселка проходит на юг до пересечения с границей села Выпуково. От точки 11 до точки 12 граница рабочего поселка совпадает с северо-западной частью границы села Выпуково.

От точки 12 на юг до точки 13 - пересечение с южной частью  административной границей городского поселения Богородское с городским поселением Краснозаводский.

От точки 13 по административной границе поселения до пересечения  с автодорогой Григорово - Краснозаводск в  точки 14, далее на север и на запад до пересечения  с земельным участком фермерско-крестьянского хозяйства, граничащим с  Загорской ГАЭС 1 до точки 15.

От точки 15 на север, на запад до пересечения с границей ГАЭС 1 в точке 16, далее по границе ГАЭС до пересечения с границей земельного участка подъездной автодороги №           в точке 17, затем по восточной границе земельного участка автодороги до пересечения с автодорогой Григорово – Краснозаводский   в точке 18.

От  точки 18 до точки 19 граница проходит по южной границе зем. участка подъездной автодороги, являющейся так же и точкой границы деревни Григорово.

От  точки 19 на север по западной границе подъездной догори, входящей в территорию ГАЭС 1 до точки 20 – пересечение с границей деревни Семенцево.

От точки 20 на север, на запад, на юг до точки 21 - граница рабочего поселка Богородское совпадает с участком южной границы ГАЭС 2 и северной частью деревни Семенцево по восточной, северной и западной границе и являясь так же точкой пересечения с границей деревни Григорово.

От точки 21  до точки 22, пересечение с автодорогой Григорово - Краснозаводский, граница  раб. пос.  проходит на юг  и совпадает: с границей  земельного участка ГАЭС 2 и западной границей деревни Григорово.

От точки 22 до точки 23 граница пересекает полосу отвода автодорогой Григорово - Краснозаводский и далее проходит на юго-восток до восточной границы земельного участка,  проектируемого плоскостного спортивного комплекса (настоящее время используемый под отвал грунта) до точки 24.

От точки 24  предлагаемая граница раб. пос. проходит на юг до пересечения с лесным фондом Сергиево - Посадского опытного лесничества до точки 25 и далее на запад, на северо - запад, на юго-восток, на восток, на север по границе лесного фонда, включая в себя проектируемый микрорайон «Южная поляна» и затем  пресекая отвод автодорогу №22 до пересечения с границей Загорской ГАЭС 2 в точке 26.

От точки 26 на северо-запад, на юго-запад на северо-запад по границе Загорской ГАЭС 2 ( земельных участков проходящих перед из лесного фонда) до точки 27 – пересечение с границей земельного участка Загорской ГАЭС 1.

От точки 27  граница проходит на запад, на север по границе земельного участка Загорской ГАЭС 1 до точки 28.

От точки 28 на север пересекая отвод автодороги Сергиев Посад – Калязин –Рыбинск – Череповец – Богородское - Федоровское в точке 29 и далее на юго - запад контрольной точки 30 административной границы городского поселения Богородское.

Деревня  Федоровское

От узловой точки 9 пересечение предлагаемой  границей  раб. поселка и деревни Федоровское на юго-восток по границе земельных участков «Ассортимент Нива» до точки 31 границе существующей застройке деревни, далее по проектируемому проезду на юго-восток и на юг до пересечения с  отводом автодороги «Борисово - Титовское в точке 32.

От точки 32 граница проходит на северо-запад  по отводу автодороги «Борисово -Титовское до точки 10 – пересечение с границей раб. пос.

От точки 10 до точки 9 предлагаемая  граница деревни Федоровское совпадает с предлагаемой границей рабочего поселка Богородское.

Деревня Выпуково.

От точки 11 пересечение предлагаемой границы  рабочего поселка Богородское и деревни Выпуково  на северо-восток до пересечения с отводом автодороги на Выпуково в точке 33, далее пересекая автодорогу до отвода автодороги в т очке 34.

От точки 34 граница проходит на восток, на юг, пересекает проезд к деревне Сметьево  и далее на юг по границе земельных участков ООО «Ассортимент Нива» и паевых сельскохозяйственных  земель до пересечения с лесным фондом в тоске 35.

От точки 35 на юг по границе лесного фонда до пересечения с местной автодорогой Выпуково - Краснозаводск до точки 36, далее, пересекая автодорогу по границе лесного фонда на юго-запад до технического коридора проектируемого ЛЭП 500кВт  от Загорской ГАЭС 2  в точке 37.

От точки 37 граница проходит на северо-запад вдоль технического коридора проектируемой ЛЭП 500кВт и далее на запад до точки 37 – начало склона, затем на север до точки 12 – пересечение с границей рабочего поселка Богородское.

От точки 12 до точки 11  предлагаемые границы населенных пунктов совпадают.

Деревня Семенцево

От точки 20 – пересечение предлагаемых границ деревень Семенцево, Григорово и рабочего поселка Богородское  проектируемая граница проходит на  юго-запад и совмещается с предлагаемой границей деревни Григорово  до точки 21, далее проходит на север, на восток, на юг совмещается с границей раб. Пос. в точке 20.

Деревня Григорово

От точки 20 – пересечение предлагаемых границ деревень Семенцево, Григорово и рабочего поселка Богородское, проектируемая граница проходит на юг по границе земельного участка поездной дороги относящейся к Загорской ГАЭС до пересечения с отводом автодороги Григорово - Краснозаводск в точке 19 и далее на запад по отводу автодороги до пересечения с границей рабочего поселка Богородское  в точке 22.

От точки 22 до точки 21 предлагаемая граница деревни совпадает с границей рабочего поселка, а от точки 21 до мочки 20 совпадает с границей деревни Семенцево.

Деревня Язвицы

Точка 39, находящейся на южной части административной границы поселения – верхняя точка  откоса деревни Язвицы.

От точки 39 планируемую границу деревни предлагается провести вдоль административной границы городского поселения до пересечения с ленным массивом в точке 40, далее на север по опушке лесного массива, пересекая местный проезд к садовым участкам до технического коридора, проектируемого ЛЭП 500кВТ вдоль границе лесного фонда (Сергиево-Посадского опытного лесхоза)  до точки 41.

От точки 41 на северо-восток вдоль технического коридора местной дороги и далее на север  до пересечения  с проектируемым местным  проездом до точки 42.

От точки 42 планируемая граница поворачивает на восток и по проектируемому проезду между жилой застройкой и производственной зоны доходит до восточной границы СНТ «Язвицы 1» до точки 43.

От точки 43 до точки 39 планируемая граница пройдет по восточной границе СНТ.

Деревня Шубино

Планируемая граница деревни начинается с точки 44, которая находится на пересечении автодороги № 22 и новым проектируемым проездом  к деревне.

От точки 44, предлагаемая граница деревни пройдет по отводу автодороги № 22 на восток до пересечения с границей лесного фонда (Сергиево-Посадского опытного лесхоза) до точки 45.

От точки 45 – на юг, на восток, на юго-запад, на юг по границе лесного фонда до пересечения с проектируемой  местной дорогой в точке 46, проходящей через деревню Шубино и выходящей на новый объездной участок автодороги вдоль южной границы Загорской ГАЭС 2.

От точки 46 предлагаемая граница в основном проходит  на юго-запад по границе лесного фонда (Сергиево-Посадского опытного лесхоза) до проектируемой границы межселенного кладбища до точки 47.

От точки 47 - на северо-запад, на запад, огибая коммунальную зону при кладбище, пересекая местный проезд до пересечения с лесным фондом в точке 48 и по границе лесного фонда до точки 49 – 50 пересечение с отводом автодороги «Иудино – Шубино».

От точки 50  планируемая граница пройдет на север вдоль западной стороны проектируемого местного проезда  до пересечения с автодорогой №22  в точке 44.

Деревня Борисово

Планируемая граница деревни начинается от точки 51, являющейся  пересечением границы отвода автодороги Борисово - Титовское с верхней отметкой начала откоса к ручью.

От точки 51 планируемая граница Борисово проходит на север до проектируемого проезда до точки 52, далее по проектируемому местному  проезду вдоль сельхозугодий до пересечения с существующим проездом и затем на  север, на восток до пересечения с границей лесного фонда до точки 53.

От точки 53 - на юг по границе лесного фонда  до пересечения с отводом автодороги Борисово - Титовское до точки 54, далее на юг, поворот на запад и потом на запад  по границе отвода автодороги до пересечение с точкой 51.

Село Титовское

Планируемая граница села начинается от точки 55 пересечение существующей автодороги Борисово - Титовское и проектируемой северной объездной автодороги местного значения  села Титовское.

От точки 55 предлагаемая граница села проходит на северо-восток до пересечения с местным проездом, идущим на проектируемое кладбище до точки 56, далее на юго-восток пересекает автодорогу до точки 57.

От точки 57,  предлагаемая граница проходит на восток по внутреннему отводу автодороги местного значения  до пересечения с лесным фондом в точке 58.

От точки  58  граница проходит, в основном,  на юг по границе лесного фонда до пересечения с границей технического коридора  существующего ЛЭП  500 кВт., далее по границе технического коридора,  на запад, до границы с земельным участком сельскохозяйственного  назначения  ООО «Ассортимент Нива» до точки 60.

От точки 60 до точки 61 граница проходит на северо-запад по земельному участку сельскохозяйственного назначения ООО «Ассортимент Нива», до пересечения с  границей лесного фонда и   далее по границе лесного фонда до пересечение с точкой 55.

# Деревня Сметьево

Планируемая граница деревни  начинается от точки 62 - пересечение земельного участка сельскохозяйственного назначения и  границей отвода автодороги местного значения к группе населенных пунктов деревень:  Сметьево,  Жерлово,  Геронтьево.

От точки 62,  предлагаемая граница деревни проходит на юг, вдоль местного дороги,  до пересечение с местным проездом до точки 63.

От точки 63 граница проходит на запад,  по местному проезду до границы  с земельным участком сельскохозяйственного назначения  до точки 64.

От точки 64 на север, на восток по границе земельных участков сельскохозяйственного назначения до пересечения с точкой 62.

# Деревня Жерлово

Планируемая граница деревни  начинается от точки 63 – являющейся общей для деревень Сметьево и Жерлово.

От точки 63,  планированная граница проходит на юг до пересечения с местным проездом деревни Геронтьево до точки 65 и  далее на юго-восток по местной дороге, идущей к существующим СНТ «Ягодка» и проектируемым  садовым участкам до пересечения с лесным фондом до точки 66.

От точки 66  по границе лесного фонда на юго-запад, на северо-восток, на юго-восток, на север, на юго-запад, на север до пересечение с земельным участком сельскохозяйственного назначения до точки 67.

От точки  67 по границе земельным участком сельскохозяйственного назначения до пересечения с местным проездом и границей д. Сметьево в точке 64.

От точки 64 до точки 63 границы деревень Сметьево и Жерлово совмещаются.

Деревня Геронтьево

Планируемая граница деревни  начинается от точки 65 – являющейся общей для деревень Жерлово и  Геронтьево.

От точки 65 предлагаемая граница проходит  на запад по границе земельного участка сельскохозяйственного назначения ООО «Ассортимент Нива» до пересечения с границей лесного фонда до точки 68 далее по границе лесного фонда на юго-восток, на юго-запад до пересечения с проездом местного в точке 66.

От точки 66 до точки 65 граница проходит на север и совмещается с границей деревни Жерлово.

Село Муханово

От точки 7, являющейся контрольной точкой на административной границе городского поселения Богородское, граница села  проходит на  юго-восток, на юго-запад по административной границе городского поселения Богородское до пересечения с р. Рассоловка до  точки 69.

От точки 68 граница проходит по юго-западному участку проектируемой  объездной дороги села Муханово,  до пересечения с дорогой местного значения Титовское - Муханово  до точки 70.

От точки 69,   предлагаемая граница пройдет на север,  по существующему проезду,  до пересечения с административной границей поселения в точке 71 и далее по северной части административной границы  городского поселения Богородское до контрольной точки 7.

II. 2.  Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры

поселения*

1. Создание условий для жилищного строительства, организация строительства муниципального жилищного фонда, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся  в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями:

- строительство многоэтажного и малоэтажного многоквартирного жилищного фонда в объеме 105 тыс.кв.м общей площади в р.п.Богородское, с.Муханово, с.Титовское, д.Жерлово, д.Шубино , планируемых к переводу из земель сельскохозяйственного и муниципального назначения;  реконструкция и доуплотнение жилой территории р.п. Богородское;

- обеспечение жильем семей, стоящих на учете на улучшение жилищных условий.

2. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

- развитие сферы обслуживания с максимальным приближением  к месту жительства с использованием  встроенно-пристроенных помещений;

- ввод предприятий торговли на 1,03 тыс.кв.м торговой площади, объектов общественного питания – на 0,3 тыс.посадочных мест;

- по мере освоения территории поселения создание общественно-деловых центров с включением в них объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

3. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами по организации досуга, учреждений культуры, библиотечного обслуживания:

-  развитие услуг с максимальным приближением  к месту жительства с использованием  встроенно-пристроенных помещений многоквартирной застройки;

- строительство культурно-досугового центра на 500 мест в р.п.Богородское;

- ввод  библиотек  на  11 тыс.томов в культурно-досуговом центре и встроенно-пристроенных помещениях многоэтажного многоквартирного фонда;

- строительство служебного помещения  дома-музею им.поэта В.Ф.Бокова.

4. Создание условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта, здравоохранения, массового отдыха жителей:

- строительство спортивного комплекса емкостью 360 посещений в день;

- организация спортивно-тренажерных залов во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирной застройки;

- устройство спортивных площадок в жилых районах (в том числе к 2014 году 5 площадок);

- расширение стационара в р.п.Богородское до 97 коек;

- строительство спортивно-оздоровительных и  рекреационно-туристического комплексов;

- организация и благоустройство зон отдыха для жителей городского поселения.

5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

- в соответствии с Законом Российской Федерации «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» проведение реконструкции существующих  мест погребения, с учетом сохранности воинских захоронений;

- проведение благоустройства существующих кладбищ;

- проведение новых гражданских захоронений на территории проектируемых кладбищ (в районах с.Титовское и д.Шубино).

Вопросы местного значения муниципального района

(приводятся в информационно-справочных целях)

1.  Развитие сети учреждений образования:

- реконструкция с разуплотнением и модернизация существующей сети учреждений дошкольного и школьного образования;

- создание новых детских образовательных учреждений на 120 мест в мкр.Южная поляна р.п.Богородское и с.Титовское с соблюдением радиусов доступности   в районах активного жилищного строительства.

2. Развитие сети медицинских учреждений:

  - реконструкция существующего медицинского фонда (больницы в р.п.Богородское);

  - строительство амбулатории на 20 в смену в с.Титовское;

  - размещение аптек и аптечных пунктов общей площадью 220 кв.м.

___________________________________________________

*Объемы строительства приводятся в информационно-справочных целях.

II.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры*

Внешние автомобильные связи городского поселения Богородское будут осуществляться посредством автодороги общего пользования регионального значения Р104 «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец» (Углическое шоссе).

С Москвой и областью основные автомобильные связи будут осуществляться по существующим автодорогам общего пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе), А108 «Московское Большое Кольцо», а также по автодорогам общего пользования регионального значения М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад - М-8 «Холмогоры» и «ЦКАД – Новое Гришино-Ассаурово-Хотьково-Сергиев Посад», предусмотренной в Схеме территориального планирования Московской области - основных положениях градостроительного развития.

Классификация автомобильных дорог на территории городского поселения принята в соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлена:

- автомобильными дорогами общего пользования регионального значения;

- автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития», автодорога регионального значения «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец», с которой осуществляется основной въезд на территорию поселения, предлагается к реконструкции со строительством путепровода через участок Большой Московской Окружной железной дороги в районе Деулино и транспортной развязки на пересечении с автодорогой А-108 Московского Большого Кольца в районе деревни Маньково.

Основу планировочной структуры улично-дорожной сети поселения составят существующие дороги регионального значения: «Ченцы-Выпуково-Богородское с подъездами к Федоровское, Борисово-Титовское», «Иудино-Шубино», «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец»- Богородское-Федоровское», которые предлагаются к реконструкции с доведением ширины проезжей части до 7,5м. В перечень объектов капитального строительства и реконструкции в части дорожного хозяйства в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 19.03.2008 № 184/7 «О перечне объектов капитального строительства и реконструкции собственности Московской области в части дорожного хозяйства Московской области на 2008-2011 годы, финансируемых из бюджета Московской области за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых государственному учреждению Московской области «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор» на осуществление бюджетных инвестиций», включены следующие объекты: реконструкция автодороги «Ченцы-Выпуково-Богородское» на участке км 0+700 – км 2+710.*

На пересечении автодороги «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец»-Богородское-Федоровское с автодорогой «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец» предлагается организация транспортной развязки 4 класса.

Автодороги местного значения запроектированы с учетом перспективного развития территории поселения.

Основные мероприятия по строительству и реконструкции улично-дорожной сети местного значения:

- реконструкция с доведением ширины проезжей части до 8,0м и строительство участка автодороги Краснозаводск-Григорово-Шубино-ГАЭС-1;

- реконструкция автодороги Выпуково-Краснозаводск с доведением ширины проезжей части до 7,5м;

- реконструкция автодороги «Ченцы-Выпуково-Богородское» - Геронтьево до медицинского учреждения – 7,5м, далее до СНТ «Весна» - 6,0м;

- реконструкция участка автодороги Титовское-Муханово – ширина проезжей части - 7,5м;

- строительство «Обхода Муханово» с сооружением моста через р.Рассоловка;

- реконструкция улиц Николаева, Первомайской, Центральной в селе Муханово;

- строительство «Обхода Титовское»;

- строительство автодороги Выпуково-Сметьево;

- реконструкция улиц в мкр.4, в рабочем поселке Богородское (мкр. 2, мкр. 4 ул. Подгорица) доведением ширины проезжей части до7,5м;

Строительство и реконструкция прочих улиц местного значения:

Строительство и реконструкция прочих улиц местного значения проектируется в границах населенных пунктов в соответствии с планировочным решением. Ширины проезжих частей прочих улиц местного значения проектируются 6,0 – 7,0м, полосы отвода в красных линиях – 15,0 для внутриквартальных проездов на территории индивидуальной жилой застройки и  25,0м в районах многоэтажной и блокированной застройки.

На территории городского поселения Богородское протяженность улично-дорожной сети  составит:   102,2 км, в том числе:

- автодороги регионального значения – 16,7 км,

- автодороги местного значения – 85,5 км

Плотность улично-дорожной сети составит 1,9 км/км².

Существующую железнодорожную ветку от ст. Наугольное до производственной базы ГАЭС предусмотрено использовать в соответствии с ее пропускной способностью для грузовых перевозок.

Проектом предусматривается развитие сети маршрутных автобусов с обеспечением нормативных радиусов пешеходной доступности до ближайших остановочных пунктов с размещением на остановках специально оборудованных «карманов» и остановочных павильонов. Остановки размещены согласно нормативным требованиям с учетом перспективной застройки (400 м – в районах многоэтажной застройки и 800 м – в районах малоэтажной и индивидуальной застройки). Предусмотрена организация двух  отстойно-разворотных площадок общественного транспорта. Намеченные мероприятия по развитию сети наземного общественного пассажирского  транспорта позволят увеличить протяженность транспортной сети до 33,6 км.

Существующую сеть автобусного движения предлагается дополнить маршрутами по южной части поселения - автодороге Краснозаводск-Григорово-Шубино-ГАЭС-1 с выходом в г.Краснозаводск. В северной части поселения дополнительно к действующему маршруту № 27 со стороны Ярославского шоссе предлагается организация автобусного сообщения рабочий поселок Богородское – село Муханово с организацией движения по проектируемому «Обходу Муханово» в целях снятия транзитного движения через жилую застройку.

Существующую разворотную площадку общественного транспорта в селе Выпуково предлагается перенести южнее для возможности организации отстойно-разворотной площадки, учитывая планируемое увеличение подвижного состава. Также предлагается размещение отстойно-разворотной площадки в районе деревне Геронтьево.

На территориях населенных пунктов городского поселения Богородское расчетное количество мест постоянного хранения автомобилей для постоянно проживающего населения должно быть обеспечено в полном объеме. Суммарное количество мест постоянного хранения на территории поселения составит не менее 6,9 тыс. машино-мест, что соответствует расчетному парку индивидуального легкового автотранспорта.

На территории многоквартирной  жилой застройки необходимо предусматривать места для хранения автомобилей в многоэтажных гаражах с подземными ярусами. Для районов индивидуальной жилой застройки рекомендованы встроенные гаражи и стоянки, размещаемые в цокольных и подземных этажах жилых домов.

Рекомендуется предусматривать проектирование станций технического обслуживания, совмещенных с мойками с оборотной системой водообеспечения. Общая потребность составляет не менее 7 постов.

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 17.05.2001 № 145/16 «Об утверждении программы развития топливно-заправочного комплекса Московской области и мероприятиях по ее реализации» предусмотрено размещение автогазозаправочной станции по адресу: рабочий поселок Богородское, рядом с АЗС.

_________________________________________________________________

* Характеристики дорог и иных объектов транспортной инфраструктуры регионального значения приводятся в информационно-справочных целях.

** Предложения по развитию маршрутов и размещению остановок наземного общественного транспорта  приводятся в информационно-справочных целях.

I.4. Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры *

Водоснабжение

Для увеличения подачи воды на территорию городского поселения Богородское и улучшения её качества предлагается осуществить следующие основные мероприятия:

В период до 2020 года:

- строительство 4-х новых ВЗУ, в том числе в период до 2014 года - 2-х ВЗУ;

- реконструкция действующих ВЗУ №3 (д.Геронтьево) и ВЗУ №4 (д.Шубино) в период до 2020года;

- выполнение работ по улучшению качества воды;

- строительство новых и перекладка ветхих водопроводных сетей.

В том числе период до 2014 года:

- Строительство 2-х новых ВЗУ.

Канализация

В целях усовершенствования работы системы канализования на территории городского поселения Богородское предлагается осуществить следующие основные мероприятия:

В период до 2020 года:

- строительство 3-х новых  локальных очистных сооружений (ЛОС): ЛОС №2 (с. Титовское) мощностью 400 м3/сутки; ЛОС №3 (д. Геронтьево) мощностью 400м3/сутки и ЛОС №4 мощностью 350м3/сутки;

- строительство 3-х КНС с аварийными резервуарами (АРР) районного значения;

- реконструкцию 4-х существующих КНС;

- строительство системы напорно- самотечных трубопроводов.

В том числе период до 2014 года:

- -строительство  2-х новых локальных очистных сооружений (ЛОС); ЛОС №2 (с. Титовское) мощностью 400 м3/сутки и ЛОС №4 мощностью 350м3/сутки;

- строительство КНС с аварийными резервуарами (АР);

- реконструкцию 4-х существующих КНС;

- строительство системы напорно- самотечных трубопроводов.

Дождевая канализация

Отвод поверхностного стока в рассматриваемых водосборных бассейнах намечается с помощью открытой и закрытой сети дождевой канализации.

Для отвода поверхностного стока с территорий садоводческих товариществ предусматривается устройство открытых водостоков.

Для отвода поверхностного стока с территорий лесного фонда, зеленых насаждений и с/х земель используемых для целей рекреации не имеющих каких-либо активных источников загрязнения, рекомендуется устройство открытой сети дождевой канализации в виде лотков и кюветов.

Отвод поверхностного стока с территорий индивидуальной, малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки с высокой плотностью и повышенным уровнем благоустройства, культурно-бытовых объектов и производственных территорий предлагается осуществить водосточными сетями закрытого типа.

Для обеспечения поверхностного водоотвода при новом строительстве предусматривается прокладка новых уличных закрытых водостоков.

Всего предлагается строительство 14-х новых очистных сооружений, в том числе по периодам:

- до 2014 - 6 объектов;

- до2020г. – 2 объекта;

- на перспективу за 2020г. – 6 объектов.

Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов нового строительства предлагается осуществлять от различных источников тепла.

Застройка индивидуального типа будет обеспечиваться от индивидуальных источников тепла на газовом топливе.

Для обеспечения теплом многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также объектов производственно-складского назначения, малого предпринимательства и общественных центров предлагается осуществить.

В период до 2014г.

- строительство автономных источников теплоснабжения (АИТ) для обеспечения объектов с тепловой нагрузкой–0,55Гкал/час;

- теплоснабжение многоэтажной застройки с суммарной тепловой нагрузкой в размере - 13,5Гкал/час от существующей котельной р.п. Богородское);

В период до  2020г. (2014г.-2020г.)

- строительство 1 котельной мощностью 24,0Гкал/час;

- строительство АИТ для обеспечения объектов с тепловой нагрузкой -15,0Гкал/ч.

В период за 2020г. (2020г.- перспектива)

- строительство АИТ для обеспечения объектов с суммарной тепловой нагрузкой –6,7Гкал/час;

- теплоснабжение многоэтажной застройки с нагрузкой 2,3Гкал/час предлагается обеспечить от существующей котельной п. Богородское.

Газоснабжение

Для осуществления нового строительства на территории городского поселения предлагается осуществить следующие основные мероприятия:

Строительство 16-ти ГРП, в том числе по периодам:

- до 2014- 2 объекта;

- до2020г. – 3 объекта;

- на перспективу за 2020г. – 11 объектов.

Строительство газопровода высокого давления Р=0,6МПа Д=300-150мм всего -23,5км, в том числе по периодам:

- до2014г. – 9,1 км

- до2020г. – 5,1 км;

- на перспективу за 2020г. – 9,3 км.

Строительство газопровода среднего давления Р=0,3МПа всего - 2,5км, в том числе по периодам:

- на перспективу за 2020г. – 2,5 км;

Электроснабжение

На перспективу, при развитии жилищного и других видов строительства на территории городского поселения Богородское необходимо предусмотреть:

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 15.05.2008г. №366/16 «О стратегии развития электроэнергетики в Московской области на период до 2020 года» в Сергиево-Посадском районе намечены мероприятия по наращиванию генерации электроэнергии, за счет строительства и реконструкции электросетевых объектов напряжением 500 кВ, 750 кВ.

На территории г.п. Богородское размещается Загорская ГАЭС, в соответствии с вышеуказанным постановлением, намечается ряд мероприятий межсистемного значения:

- строительство ГАЭС-2 (4 гидрогенератора мощностью по 210 МВт) в период 2010-2012гг.;

- строительство двух ВЛ 500 кВ «Загорская ГАЭС-Ярцево («Северная») в 2010 г.;

- cтроительство ВЛ 500 кВ «Загорская ГАЭС-Трубино» -2012г.

В составе Генерального плана предусматривается;

На перспективу за 2020г.

- -предлагается осуществить реконструкцию ПС «Кунья» с увеличением трансформаторной мощности с заменой трансформаторов на 2х40 МВА,

- Для обеспечения электроснабжением проектируемой застройки на территории г.п.Богородское на перспективу потребуется построить и оборудовать необходимое количество РТП (ориентировочно 3-4 шт.) с прокладкой ПКЛ-10 кВ ~ 30,0 км, необходимое количество ТП.

В том числе период до 2020г.:

-   строительство 2-х РТП с ПКЛ-10кВ.

В том числе на период до 2014г.:

- построить и оборудовать - 1 РТП с ПКЛ-10кВ;

- строительство питающей и распределительной сети, включая РТП,

- ТП, ПКЛ, РКЛ  напряжением 10 кВ.

Количество ТП определяется на последующих стадиях проектирования.

Телефонизация

Обеспечение средствами связи проектируемой застройки возможно при осуществлении следующих мероприятий:

На перспективу

- Реконструкция АТС «Богородское» 1 объект;

- Установка телефонов 6892 единиц;

- Установка телефонов автоматов –23 единиц;

- Строительство ВОК - 7,0км;

- Строительство коммутационных шкафов с активным оборудованием - 6 единиц;

- Строительство телефонной канализации 15,7км.

В том числе:

В период до 2020г. (2014г.-2020г

- Установка телефонов –735 ед.;

- Установка телефонов автоматов 6 объектов;

- Строительство коммутационных шкафов с активным оборудованием 1 ед.;

- Строительство телефонной канализации 1,5км.

В период до 2014г.

- Реконструкция АТС «Богородское»- 1 объект;

- Установка телефонов 4978 ед.;

- Установка телефонов автоматов- 11об.;

- Строительство ВОК- 7,0км;

- Строительство коммутационных шкафов с активным оборудованием 3 ед.;

- Строительство телефонной канализации 14,0км.

П.5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

На территории городского  поселения  Богородское   размещается 4 объекта культурного наследия,  состоящих на государственном учете, из них 2 - федерального значения – памятники археологии – селище Щубино-2 и селище Шубино-3 и 2 объекта  регионального значения – Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Выпуково (1796-1808г) и церковь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Титовское (1758 г).

Для сохранения памятников археологии предлагается:

- дальнейшие исследования по объекту – Селище Шубино 1, который по описаниям археологических исследований входит в комплекс Селищ Шубино 1,2,3;.

- обязательные археологические изыскания при реконструкции исторических застроенных территорий (село Муханово – в районе предлагаемого восстановления церкви «Успения».)

Для сохранения памятников архитектуры предлагается:

- сохранение существующего использования культовых объектов, являющихся объектами культурного наследия (церковь Тихвинской иконы Божьей Матери  в селе Выпуково, церковь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Титовское) -  по их  прямому назначению;

- разработка силами специализированных организаций проектов зон охраны объектов регионального значения в селах Выпуково и Титовское и утверждение их в установленном порядке;

- согласования размещения объектов капитального строительства в планируемых зонах охраны объектов культурного наследия до их утверждения в установленном порядке;

- сохранение природного исторического  ландшафта вокруг объектов культурного наследия – сохранившиеся пруды,

- сохранение точек панорамного восприятия объектов культурного наследия;

- проведение градостроительной деятельности в зонах охраны объектов культурного наследия  строго с соблюдением требований режимов градостроительной деятельности и дальнейшее исследование территорий, выделенных в зоны археологических исследований.

II.6. Мероприятия по охране окружающей среды

Планируемые природоохранные и мероприятия для обеспечения нормируемых экологических условий, как на территории, так и в помещениях жилых зданий:

- по защите геологической среды:

- крепление бортов строительных котлованов шпунтовым ограждением;

- применение специальных методов фундирования для обеспечения устойчивости сооружений, возводимых на участках распространения слаболитифицированных озерно-болотных отложений микулинского времени;

- предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций и организация закрытой системы отвода поверхностного стока для защиты территории от дополнительного обводнения;

- по улучшению состояния почвенного покрова:

- эколого-геохимические исследования грунта на участках застройки;

# по улучшению состояния зеленых насаждений:

- сохранение в прежних границах земель Лесного фонда;

- формирование нового озеленения на территориях проектируемых объектов;

- формирование полноценных объектов рекреации и благоустроенных озелененных территорий общего пользования;

- сохранение в неприкосновенности участков с наиболее характерной для данных условий растительностью;

- размещение рекреационной зоны вокруг пруда, вдоль водотока – канала (рабочий поселок Богородское); создание входных групп в лесную зону (со стороны сел - Выпуково, Титовское, Муханово, деревень - Геронтьево, Жерлово, Язвицы, Шубино, из мкр. Южная поляна и Дачная);

- водоохранные мероприятия:

- оборудование проектируемой застройки централизованной системой водоснабжения и водоотведения;

- реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, необеспечивающих в настоящее время степень очистки до нормативных показателей;

- сбор и отвод поверхностного стока с соответствующим благоустройством и озеленением территории;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока с применением технологий глубокой очистки поверхностного стока до показателей, отвечающих требованиям рыбохозяйственного назначения;

- локальная очистка стоков с территорий промышленных предприятий, складских хозяйств, автозаправок перед сбросом в водосточные сети;

- по сокращению размеров СЗЗ промышленно-коммунальных объектов:

- разработка Проектов организации СЗЗ промышленно-коммунальных объектов в границах ориентировочных санитарно – защитных зон которых расположены нормируемые территории.

- шумозащитные мероприятия:

- устройство специальной шумозащитной полосы зеленых насаждений  вдоль жилой застройки, ширина полосы 10-15м,   в микрорайоне Южная Поляна и деревне Григорово;

- строительство придорожного шумозащитного экрана высотой 2,5- 4м.в деревне Григорово и рабочем поселке Богородское;

# санитарная очистка территории

- установка необходимого количества мусоросборников для бытовых отходов на специально оборудованных площадках;

- внедрение раздельного сбора отходов по видам и классам опасности в жилой застройке и объектах общественного назначения, на предприятиях с целью сокращение объемов отходов, направляемых на объекты санитарной очистки;

- максимальная передача отходов на вторичную переработку и промышленное обезвреживание;

- строительство завода по переработке промышленных и бытовых отходов в Сергиево- Посадском районе (отходы вывозятся на районный полигон «Парфеново», емкость которого в значительной степени исчерпана).

II.7. Мероприятия по развитию объектов защиты от чрезвычайных ситуаций и объектов пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности * в границах городского поселения планируется строительство одного пожарного депо общей емкостью 2 автомобиля (села Муханово) и реконструкция пожарной части № 113 с увеличением пожарных машин с 4 до 5 (рабочий поселок Богородское – Западная производственно-складская зона).

Во всех населенных пунктах сохраняется система пожарных прудов, которые предусматривается использовать при создании чрезвычайных ситуаций.

Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения к любому месту пожара на рассматриваемой территории будет составлять менее 20 минут (при средней скорости пожарной машины 40км/ч (НПБ-201-96), без учета сильной загруженности проезжей части, что соответствует ст. 76  Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г, №123-ФЗ.

Предусмотренное в проекте положение внутриквартальных дорог отвечает требованиям беспрепятственного проезда пожарных, санитарных и аварийных машин. В проекте автомобильные проезды закольцованы или имеют площадки для разворота транспорта.

___________________________

* приводится в информационно-справочных целях

II. 8.   Мероприятия по развитию сельскохозяйственного производства и малого предпринимательства

Мероприятия по развитию сельскохозяйственного производства

Основным производителем сельскохозяйственной продукции на территории городского поселения Богородское в настоящее время является сельскохозяйственное предприятие ОАО «Ассортимент-Нива».

Проектом предлагается сохранение объема производства сельскохозяйственной продукции (молока) при некотором сокращении земель сельскохозяйственного назначения.

На территории поселения предусматривается активное жилищное строительство, а также дальнейшее развитие систем транспортного, культурно-бытового, инженерного обслуживания, которые требуют резервирования территории для размещения объектов автосервиса, производственных, складских помещений, общественно-деловых, торговых и других центров. Потребность в этой категории объектов исходит из интересов развития поселения и ориентирована на устойчивый спрос и быструю окупаемость затрат. Проектом предлагается резервирование площадок для жилищного строительства, строительства дорог и инженерных коммуникаций с последующим изъятием на перспективу  0,5 тыс.га (в том числе к 2020 г. – 0,05 тыс.га).

Сохраняется сельскохозяйственное производство крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных в районах д.Сметьево и севернее р.п.Богородское.

Генеральным планом предлагается строительство к 2020 году двух объектов  сельскохозяйственного производства в районах д.Федоровское и д.Сметьево..

Мероприятия по развитию малого предпринимательства

В целях развития хозяйственного комплекса городского поселения Богородское планируется освоение новых территорий под различные виды хозяйственной деятельности; формирование системы рабочих мест,  упорядочение застройки и уплотнение производственно-коммунальных зон; всемерное содействие развитию любых видов малого бизнеса.

Приоритетное развитие получат малый бизнес, общественно-деловые центры.

Малый бизнес может развиваться по трем основным направлениям – производственное, торговое и туристско-рекреационное обслуживание.

Производственный малый бизнес должен иметь экологобезопасные технологии и ориентироваться как на обслуживание нужд населения, так и на имеющуюся в поселении производственную базу. Объекты производственного малого бизнеса предлагается разместить, главным образом, в производственной зоне в р.п.Богородское (развитие, упорядочение и уплотнение) и создаваемой Южной производственно-складской зоне. Объекты соответствующего профиля, как правило, не занимают значительных территорий и могут размещаться как в промзонах, доуплотняя их, так и дисперстно в структуре застройки.

Помимо указанных направлений дополнительное развитие получат все виды услуг (здравоохранение, образование, бытовое обслуживание), а также торговля и общественное питание.  Предлагается развитие сферы деловых услуг, основу которой составят финансовые, страховые  и предпринимательские структуры. Кроме того, получат развитие малые предприятия в строительстве (ремонт зданий и сооружений), оказании услуг населению (пошив одежды на заказ, ремонт бытовых приборов, автосервисные услуги и т.п.). Для размещения объектов делового назначения в генеральном плане резервируются территории вдоль основных планировочных направлений.

II.9.  Мероприятия по развитию объектов местного традиционного творчества

История села (раб.пос.) Богородское вплотную связана с историей г. Сергиев-Посада и насчитывает почти семь веков.

Богородский традиционный народный промысел художественной резьбы по дереву – один из известных русских народных «потешных» игрушечных промыслов XVIII-XIX-XXвв., органичная часть Сергиево-Посадского промысла и  промыслов Подмосковья.

Рабочий поселок Богородское (село Богородское)  издавна являлось центром производства деревянных игрушек. На базе этого промысла в 1960 г. была создана художественная фабрика, при которой существует музей игрушки. Богородская деревянная игрушка славится на весь мир. На Богородской фабрике художественной резьбы по дереву и сейчас трудятся представители династий мастеров-резчиков, а изделия фабрики состоят в реестре Министерства культуры Московской области и являются национальным достоянием.

Мастерству резьбы по дереву обучает Богородское художественно-промышленное училище, которое готовит художников-мастеров по специальности "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы".

Проектом предлагается строительство музея деревянной игрушки в границах фабрики и организация на базе музейного комплекса  мастер-классов. Предлагается включение деревянной резной скульптуры и малых форм в  оформление территорий населенных пунктов.

II. 10. Мероприятия  по развитию рекреации и туризма

Генеральным планом предусматривается:

- для рационального рекреационного использования особо охраняемой природной территории Сергиево-Посадского опытного лесхоза создание буферной парковой зоны (200 метров) по границе с жилой и общественной застройкой.

- досуговые и рекреационные центры предлагается формировать преимущественно за пределами особо охраняемых природных территорий;

- создание  зоны охраняемого природного ландшафта (село Выпуково) для сохранения  основных направлений обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия  регионального значения (села Выпуково и Титовское);

- зеленые насаждения общего пользования предлагаются вдоль рек и прудов, вдоль основных магистралей, а также в жилой застройке населенных пунктов в виде бульваров, скверов и парков.

В «Схеме территориального планирования Московской области - основные  положения градостроительного развития» выделяются особо охраняемые природные территории областного значения: *

- планируемые природно-исторические территории № 7  – «Окрестности р.Дубны, р. Вели»,  пересекающие  проектируемую территорию  от устья р. Пажи на юге до р. Дубна на севере, охватывая всю центральную часть городского поселения;

- планируемые природно-экологические территории -  прочие ключевые природные территории №29-03 – Еловые леса на берегах р. Пажи – старовозрастные ельники, климансовые сообщества;

- транзитные территории между КПТ 29-03, КПТ 29-01 , КПТ 29-04;

Для  обеспечения населения объектами рекреационного назначения проектом генерального плана предлагается развитие:

- Рекреационной зоны  со спортивным комплексом местом организованного купания и центр горнолыжного спорта  (рабочий поселок  Богородское);

- Агропарк, в составе, которого предлагается разместить:

- для любителей деревенского отдыха - гостиничный комплекс  для организации  агротуризма с подсобным хозяйством  и оранжереей;

- конно-спортивную школу с открытым манежем и свободной выездкой в зону лесного фонда (буферную – парковую зону),

- Центр пеших походов по территории Сергиево-Посадского опытного лесхоза с остановками  в местах организованных стоянок.

Сегодня деревня Язвицы известна не только в России, но и за ее пределами. Здесь родился и вырос  поэт Виктор Федорович Боков. В сентябре 2003 г. на родине Виктора Бокова открылся музей его имени

Проектом генерального плана городского поселения в деревне Язвицы предлагается организовать литературно-поэтический музейный комплекс  имени В.Ф. Бокова, который должен включать существующий Дом-музей, новый музейный комплекс с гостиницей,  ландшафтный парк с певческой поляной, где предлагается проводить литературно-поэтические праздники.

_________________________

* Перечень планируемых особо охраняемых  природных территорий  областного значения приводится в информационно-справочных  целях.

III. Последовательность выполнения мероприятий по территориальному

планированию поселения*

Выполнение мероприятий по территориальному планированию поселения определено в три этапа:  до 2014 года (первая очередь), до 2020 года (расчетный период в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Московской области) и на перспективу (за 2020год).

Первоочередные мероприятия развития территориального образования (до 2014 года) направлены на решение наиболее острых социально-экономических, архитектурно-планировочных, инженерно-транспортных проблем, предусматривают максимальную интенсификацию использования сложившихся функциональных зон – жилых, производственных, коммунальных, рекреационных, зон общественных центров – при достижении завершенности и целостности их градостроительной организации.

Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генплана разработаны с учетом реализации положений утвержденных федеральных, московских областных и местных целевых программ (развития строительного  комплекса, потребительского рынка, социальной инфраструктуры, поддержки малого предпринимательства, обеспечения социальных гарантий и услуг и т.д.), а также программ и прогнозов социально-экономического развития Московской области и Сергиево-Посадского муниципального района, инвестиционных проектов, осуществляемых за счет собственных финансовых ресурсов бюджета муниципального образования,  Сергиево-Посадского муниципального района и иных внебюджетных источников финансирования. Первоочередные градостроительные мероприятия являются основой для формирования инвестиционной программы городского поселения.

К основным  первоочередным мероприятиям (до 2014 года) относятся:

- осуществление реконструкции и строительства многоквартирного жилищного фонда, строительство индивидуального жилищного фонда, дальнейшее освоение участков садоводческих товариществ;

- строительство отдельных объектов культурно-бытового обслуживания, особо необходимых поселению;

- благоустройство территории;

- подготовка к строительству общественного центра поселения.

В пределах пятилетнего срока проектирования  намечено строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (котельная, водозаборные узлы), строительство индивидуального жилого фонда.

Жилищное строительство. Население

Жилищное строительство предлагается вести на территории р.п.Богородское. Это реконструкция малоэтажной многоквартирной застройки ООО «Гидрострой-Богородское», строительство многоэтажных жилых домов  на свободных участках в центральной части поселка и жилого квартала малоэтажной застройки для строителей ГАЭС-1. Общая площадь вводимого фонда до 2014 года составит 27,5 тыс.кв.м общей площади.

К концу первой очереди строительства жилищный фонд поселения составит 521 тыс.кв.м,  численность постоянного населения  увеличится до 10,5 тыс.чел.

Первоочередные мероприятия по освоению территории предусматривают новое   жилищное строительство в комплексе с объектами культурно-бытового обслуживания и инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройством территории.

# Строительство объектов обслуживания

Генеральным планом предлагается улучшить обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания,  для чего необходимо:

- строительство культурно-досугового центра на 500 мест в р.п.Богородское;

- строительство служебного помещения  дома-музею им.поэта В.Ф.Бокова;

- строительство спортивного комплекса на 360 посещений в день;

- размещение в местных центрах обслуживания учреждений и предприятий сферы обслуживания: объектов торговли и общественного питания, аптек,   предприятий бытового обслуживания и т.д.;

- строительство спортивных площадок в жилых кварталах и в рекреационной зоне поселка.

## Хозяйственный комплекс

Развитие производственной сферы осуществляется, в основном, за счет строительства второй очереди ОАО «Загорская ГАЭС»  («Загорская ГАЭС-2»).

Предусматривается проведение упорядочения и некоторое расширение производственно-коммунальной зоны в р.п. Богородское.

Строительство объектов транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры предусматривают:

- реконструкцию существующих участков и строительство нового участка автодороги Краснозаводск-Григорово-Шубино-ГАЭС-1;

- реконструкцию автодороги Титовское-Муханово;

- строительство основного проезда в д.Григорово;

- необходимость строительства гаражей личного транспорта  для  жителей многоквартирного фонда на 4000 машиномест.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для увеличения подачи воды на территорию поселения и улучшения ее качества предлагается осуществить  строительство 2-х ВЗУ.

Канализация

В целях усовершенствования работы системы канализования предлагается осуществить:

- строительство 2-х локальных очистных сооружений (ЛОС): ЛОС №2 (с.Титовское) мощностью 40 куб.м/сутки и ЛОС №4 мощностью 350 куб.м/сутки;

- строительство КНС с аварийными резервуарами;

- реконструкция 4-х  существующих КНС;

- строительство системы напорно-самотечных трубопроводов.

##### Дождевая канализация

##### Отвод поверхностного стока в водосборных бассейнах намечается с помощью открытой и закрытой сети дождевой канализации со строительством 6-ти очистных сооружений.

Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов нового строительства предлагается осуществлять от различных источников тепла:

- для обеспечения объектов с тепловой нагрузкой – 0,55 Гкал/час – строительство автономных источников теплоснабжения;

- теплоснабжение многоэтажной застройки с суммарной тепловой нагрузкой – 13,5 Гкал/час – от существующей котельной р.п.Богородское.

Газоснабжение

Для нового строительства необходимо:

- строительство 2-х ГРП;

- строительство газопровода высокого давления Р=0,6 МПа Д=300-150мм  протяжен-ностью 9,1 км.

Электроснабжение

Предлагается осуществить:

- строительство 1-ой РТП с ПКЛ-10кВ;

- строительство питающей и распределительной сети, включая РТП, ТП, ПКЛ, РКЛ напряжением 10 кВ.

Телефонизация

Для обеспечения средствами связи проектируемой застройки осуществить:

- реконструкцию АТС «Богородское»;

- установка  телефонов – 4978 ед.;

- установка 11-ти телефонов-автоматов;

- строительство ВОК – 7 км;

- строительство коммутационных шкафов с активным оборудованием – 3 ед.;

- строительство телефонной канализации – 14 км.

Намеченные в проекте мероприятия решают первоочередные проблемы поселения и закладывают основу для дальнейшего его развития на расчетный срок.

Расчетный срок (до 2020 года)   принят в соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Московской области.

Мероприятия по развитию инфраструктуры поселения  к концу расчетного срока отражают основные направления социального, экономического и градостроительного развития поселения. Мероприятия определяют размещение всех основных видов строительства, направленных на решение социально-экономических, архитектурно-планировочных, инженерно-транспортных проблем, а также предусматривают максимальную интенсификацию использования сложившихся функциональных зон – жилых,   рекреационных, зон общественных центров – при достижении завершенности и целостности их градостроительной организации.

Основные принципы выделения мероприятий периода до 2020 года  предусматривают:

- Комплексность и взаимосвязанность решения всех вопросов (архитектурно-пространственной организации и облика территории поселения и его отдельных населенных мест, развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, улучшения качества жизни и отдыха населения и обеспечение местами приложения труда) при завершении и реконструкции существующих и строительстве новых градостроительных комплексов;

- Увязку мероприятий этого периода с перспективами экономического, территориального, градостроительного развития.

Мероприятия по развитию городского поселения учитывают процесс изменения категории земель и вида использования земель (с участка садоводства на участок жилищного строительства) при включении территории садоводческих участков в проектируемые границы населенных пунктов.

К основным  мероприятиям  этого периода относятся:

- Осуществление жилищного строительства многоэтажного и малоэтажного в населенных пунктах (в проектируемых границах);

- Строительство отдельных объектов культурно-бытового обслуживания,  необходимых при развитии нового жилищного строительства;

- Благоустройство территории;

- троительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

Жилищный фонд. Население.

Мероприятия к 2020 году ориентированы на уплотнение многоэтажной жилой застройки в центральной части р.п.Богородское, строительство жилой застройки смешанного типа (малоэтажной многоквартирной и индивидуальной)   в проектируемом микрорайоне Южная поляна  и д.Шубино.

Предлагается строительство  индивидуальных  жилых домов в д.Язвицы.

Ввод многоэтажных и малоэтажных многоквартирных и индивидуальных жилых домов в этот период составит 116 тыс.кв.м, в том числе многоквартирного многоэтажного и малоэтажного фонда – около 38 тыс.кв.м.

К концу 2020 года численность постоянно проживающего населения составит 11,42 тыс.чел., временно проживающего – 4,4 тыс.чел.

Хозяйственный комплекс

В структуре занятости к 2020 году предлагаются следующие изменения:  увеличение числа занятых на объектах производственного, агропромышленного комплекса и  увеличение количества занятых в сфере обслуживания.

Общая численность занятых в хозяйстве составит  9,6 тыс.чел.

Развитие  объектов транспортной инфраструктуры

В период до 2020 года предусматриваются следующие основные мероприятия:

- развитие улично-дорожной сети в деревнях Шубино, Семенцево, Язвицы, Сметьево и с.Титовское общей протяженностью 18,7 км;

- организация автобусного движения в южной части поселения по автодороге Краснозаводск-Григорово-Шубино-ГАЭС-1;

- организация автобусного сообщения р.п.Богородское-с.Муханово;

- строительство гаражей в многоквартирном жилфонде на 4100 машиномест.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры

Для осуществления строительства на расчетный период необходимо:

Водоснабжение:

- строительство 2-х ВЗУ;

- реконструкция  действующих ВЗУ:  ВЗУ № 3 (д.Геронтьево) и ВЗУ № 4 (д.Шубино);

- строительство новых и перекладка ветхих водопроводных сетей.

Канализация:

- строительство  локального очистного сооружения – ЛОС № 3 (д.Геронтьево) мощностью 400 куб.м/сутки;

- строительство 2-х  КНС с аварийными резервуарами районного значения;

- строительство системы напорно-самотечных трубопроводов.

###### Дождевая канализация:

##### Отвод поверхностного стока в водосборных бассейнах намечается с помощью открытой и закрытой сети дождевой канализации со строительством 2-х очистных сооружений.

Теплоснабжение:

- строительство  котельной мощностью 24 Гкал/час;

- строительство автономных источников теплоснабжения для обеспечения объектов с тепловой нагрузкой – 15,0 Гкал/час.

Газоснабжение:

- строительство 3-х ГРП;

- строительство газопровода высокого давления Р=0,6 МПа Д=300-150мм  протяжен-ностью 5,1 км.

Электроснабжение:

- строительство 2-х РТП с ПКЛ-10кВ.

Телефонизация:

- установка  телефонов – 735 ед.;

- установка 6-ти телефонов-автоматов;

- строительство коммутационных шкафов с активным оборудованием – 1 ед.;

- строительство телефонной канализации – 1,5 км.

На перспективу (за 2020 год) определена максимальная емкость жилищного фонда на территории городского поселения в объеме около 0,8 млн.кв.м, в том числе  в многоквартирном многоэтажном и малоэтажном фонде жилищный фонд составит 286 тыс.кв.м, в индивидуальном  с учетом повышения капитальности жилой застройки (во всех населенных пунктах) – 369 тыс.кв.м.

Жилищный фонд садоводческих объединений уменьшится до 137 тыс.кв.м в связи с включением ряда садоводческих товариществ в проектируемые границы населенных пунктов и изменения категории земель и вида использования земель (с участка садоводства на участок жилищного строительства).

Численность постоянно проживающего населения вырастет до 11,5 тыс.чел.,     временно проживающих  уменьшится до 3,8 тыс.чел.

На территории поселения за расчетным сроком предусматривается дальнейшее развитие объектов малого предпринимательства, размещаемых вдоль транспортных магистралей.. Численность занятых в экономике вырастет на 1,3 тыс.чел.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сводные технико-экономические показатели мероприятий

по территориальному планированию

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Соврем. состояние | Первая очередь | расч.срок (2020г.) | Перспект. (за2020г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ, всего | га | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
|  | Территория в границах населенных пунктов | га | 825,4 | 2445 | 2911 | 2911 |
| 1. | Общая площадь территориальных зон | га | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 1.1. | Жилые зоны | га | 362,8 | 378 | 580 | 751 |
|  | - застройка много- и среднеэтажными жилыми домами | га | 22,7 | 24,6 | 27,1 | 29,4 |
|  | - застройка малоэтажными жилыми домами | га | 9,2 | 18,5 | 34,5 | 41,2 |
|  | - застройка индивидуальными жилыми домами | га | 308,4 | 312,4 | 365,4 | 672,4 |
|  | - застройка садовых и дачных участков | га | 22,5 | 22,5 | 153 | 8 |
| 1.2. | Общественная зона | га | 15,7 | 16 | 94 | 121 |
|  | в т.ч. участки объектов здравоохранения | га | 24,3 | 24,3 | 24,3 |  |
| 1.3. | Производственные зоны | га | 670,2 | 1324 | 1324 | 1329,4 |
| 1.4. | Зоны коммунальных объектов | га | 33,3 | 33,3 | 36,5 | 36,7 |
| 1.5. | Дороги, проезды, стоянки | га | 102,7 | 106,3 | 155,5 | 212,8 |
| 1.6. | Рекреационные зоны | га | 27,3 | 35,1 | 275,1 | 597,8 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | - спортплощадки, места отдыха | га | 13,2 | 16 | 220 | 462,4 |
|  | - объекты рекреации | га | 0 | 5 | 40,1 | 111,4 |
|  | - водная поверхность | га | 14,1 | 14,1 | 15 | 24 |
| 1.7. | Лесной фонд | га | 2985,3 | 2776 | 2776 | 2776 |
|  | - лесопокрытые | га | 2782,3 | 2724 | 2724 | 2724 |
|  | - питомники | га | 55,1 | 52 | 52 | 52 |
|  | - подготовка площадок для строительства-изрыто | га | 147,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Земли сельскохозяйственного использования | га | 1890,7 | 1891 | 1844 | 1367,7 |
|  | - сельскохозяйственные угодья | га | 1532,15 | 1532 | 1485 | 1201,44 |
|  | - производственные центры | га | 12,9 | 12,9 | 18,3 | 18,3 |
|  | - прочие, неудобные для сельхозиспользования | га | 92,8 | 92,8 | 87,4 | 0 |
|  | - садоводческие и дачные объединения |  | 253,3 | 253,3 | 253,3 | 148 |
| 1.9. | Земли специального назначения | га | 3,8 | 9,6 | 22,7 | 107,6 |
|  | - кладбища | га | 3,8 | 3,8 | 10,4 | 20,4 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | 0 | 5,8 | 12,3 | 87,2 |
| 1.10. | Прочие (иные зоны) | га | 1208,2 | 730,7 | 192,2 | 0 |
|  | из них древесно-кустарниковая растительность | га | 1043,6 | 730,7 | 192,2 |  |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Соврем. состояние | Первая очередь | расч.срок (2020г.) | Перспект. (за2020г.) |
|  | подготовка строительства (изрыто) | га | 164,6 |  |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Постоянно проживающее население | тыс.чел | 11,02 | 11,07 | 11,42 | 11,50 |
|  | - в многоквартирном фонде | тыс.чел | 10,47 | 10,49 | 10,52 | 10,20 |
|  | - в индивидуальном фонде | тыс.чел | 0,55 | 0,58 | 0,90 | 1,30 |
| 2.2. | Временно проживающее население | тыс.чел | 4,68 | 4,67 | 4,40 | 3,81 |
|  | - в индивидуальном фонде | тыс.чел | 0,48 | 0,57 | 0,70 | 2,69 |
|  | - в СНТ и дачах | тыс.чел | 4,20 | 4,10 | 3,70 | 1,12 |
| 2.3. | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,0 |
|  |  | тыс.чел. | 1,47 | 1,47 | 1,51 | 1,50 |
|  | - трудоспособный возраст | % | 66,2 | 66,2 | 66,0 | 66,0 |
|  |  | тыс.чел. | 7,30 | 7,30 | 7,53 | 7,59 |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 20,5 | 20,5 | 20,8 | 21,0 |
|  |  | тыс.чел. | 2,25 | 2,3 | 2,38 | 2,41 |
| 2.4. | Трудовые ресурсы | тыс.чел |  |  |  |  |
|  | Места приложения труда | тыс.чел | 4,6 | 7,4 | 9,6 | 10,9 |
|  | - в производственной сфере | тыс.чел | 3,2 | 5,9 | 7,8 | 8,9 |
|  | в сфере обслуживания | тыс.чел | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
|  | Занято в экономике района | тыс.чел |  |  |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, тыс.кв.м, всего | тыс.кв.м. | 493,90 | 521,40 | 637,80 | 791,10 |
| 3.1. | Жилищный фонд с постоянным проживанием | тыс.кв.м. | 218,0 | 235,4 | 331,8 | 453,7 |
|  | - многоквартирный фонд | тыс.кв.м. | 183,35 | 195,20 | 232,95 | 285,50 |
|  | - индивидуальный фонд | тыс.кв.м. | 34,65 | 40,20 | 98,85 | 168,20 |
| 3.2. | Жилищный фонд с временным проживанием | тыс.кв.м. | 275,9 | 286,0 | 306,0 | 337,4 |
|  | - индивидуальный фонд | тыс.кв.м. | 23,9 | 31,0 | 56,0 | 200,6 |
|  | - СНТ и дач | тыс.кв.м. | 252,0 | 255,0 | 250,0 | 136,8 |
|  | Снос ветхого малоэтажного фонда | тыс.кв.м. | 28,3 |  |  |  |
|  | Изменение использования на ИЖ из СНТ |  |  |  | 5,0 | 113,2 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс.кв.м. |  | 55,80 | 121,40 | 266,50 |
|  | - многоквартирный фонд | тыс.кв.м. |  | 40,15 | 37,75 | 52,55 |
|  | - индивидуальный фонд | тыс.кв.м. |  | 15,65 | 83,65 | 213,95 |
| 3.4. | Обеспеченность жилфондом |  |  |  |  |  |
|  | постоянно проживающего населения | кв.м/чел. |  |  |  |  |
|  | - многоквартирный фонд | кв.м/чел. | 17,5 | 18,6 | 22,1 | 28,0 |
|  | - индивидуальный фонд | кв.м/чел. | 63,0 | 69,3 | 109,8 | 129,4 |
| 3.5. | Обеспеченность жилфондом |  |  |  |  |  |
|  | временно проживающего населения | кв.м/чел. | 59,0 | 61,2 | 69,5 | 88,6 |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Соврем. состояние | Первая очередь | расч.срок (2020г.) | Перспект. (за2020г.) |
| 4 | ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | мест | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 |
|  | обеспеченность | % | 154 | 153 | 148 | 147 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | мест | 480 | 480 | 540 | 600 |
|  | обеспеченность | % | 124 | 124 | 135 | 149 |
| 4.3. | Стационары всех типов | коек | 27 | 27 | 97 | 97 |
|  | обеспеченность | % | 30 | 30 | 105 | 104 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлиничная сеть | пос./см | 165 | 165 | 185 | 185 |
|  | обеспеченность | % | 96 | 96 | 104 | 103 |
| 4.5. | Плоскостные спортивные сооружения | га | 1,7 | 4,5 | 8,0 | 8,8 |
|  | обеспеченность | % | 22 | 58 | 100 | 109 |
| 4.6. | Спортивные залы | кв.м | 100 | 2600 | 2600 | 2600 |
|  | обеспеченность | % | 15 | 391 | 379 | 377 |
| 4.7. | Учреждение клубного типа | пос.мест | 150 | 650 | 650 | 650 |
|  | обеспеченность | % | 34 | 147 | 142 | 141 |
| 4.8. | Библиотека | тыс.ед.хран. | 41,1 | 46,1 | 52,1 | 52,1 |
|  | обеспеченность | % | 83 | 93 | 101 | 101 |
| 4.9. | Предприятия торговли | тыс.кв.м. торг.площ. | 2421 | 2600 | 3300 | 3450 |
|  | обеспеченность | % | 76 | 84 | 103 | 108 |
| 4.10. | Предприятия общест. питания | пос.мест. | 220 | 324 | 464 | 534 |
|  | обеспеченность | % | 50 | 73 | 102 | 116 |
| 4.11. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 11 | 24 | 57 | 58 |
|  | обеспеченность | % | 20 | 43 | 100 | 100 |
| 4.12. | Пожарные депо | пож.автом. | 4 | 4 | 6 | 6 |
|  | обеспеченность | % | 100 | 100 | 130 | 130 |
| 4.13. | Кладбища (свободные участки) | га | 2 | 2 | 6 | 13 |
|  | обеспеченность | % | 77 | 74 | 219 | 470 |
| 4.14. | Численность работающих в сфере обслу4живания | тыс.чсел. | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение Общий расход воды (подземные воды) | тыс.м3/сут. |  | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
| 5.2. | Канализация общее поступление сточных вод | тыс.м3/сут. |  | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
| 5.3. | Теплоснабжение Общ. тепловая нагрузка (прирост) | Гкал/ч |  | 14,65 | 44,8 | 25,6 |
| 5.4. | Газоснабжение Общее потребление газа | млн.м3/год |  | 3,35 | 21,98 | 22.1 |
| 5.5. | Электроснабжение Общая электронагрузка (прирост) | тыс.кВт |  | 11,2 | 20,9 | 5,9 |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Соврем. состояние | Первая очередь | расч.срок (2020г.) | Перспект. (за2020г.) |
| 5.6. | Телефонизация Общее количество телефонов | Тыс.№ |  | 4,98 | 5,71 | 6,89 |
| 5.7. | Очистные сооружения Общее количество | объект |  | 6,0 | 8,0 | 14,0 |
| 6 | ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети | км | 65 | 65,8 | 84,5 | 102,2 |
|  | Плотность улично-дорожной сети | км/кв.км | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,9 |
|  | Протяженность автодорог регионального значения | км | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
|  | Протяженность автодорог местного значения | км | 48,3 | 49,1 | 67,8 | 85,5 |
| 6.2. | Транспортная сеть |  | 4 | 7 | 9 |  |
|  | Протяженность транспортной сети | км | 13 | 13 | 29,4 | 33,6 |
|  | Плотность транспортной сети | км/кв.км | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
| 6.3. | Легковой автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |
|  | Парк автомобилей в районах многоквартирной застройки | м/м | 1400 | 4000 | 4100 | 4700 |