ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 06/10 - ЗК

Уважаемые господа!

Администрация муниципального образования «Городское поселение Богородское», расположенная по адресу: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д. 12, тел.: (496) 545-47-68, e-mail: admbogorodskoe@mail.ru осуществляет размещение муниципального заказа – выполнение работ по содержанию и обслуживанию внутриквартальных дорог муниципального образования городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области (согласно техническому заданию - Приложение № 1), путем запроса котировки цены.

В цену услуги должна войти уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место выполнения работ: территория городского поселения Богородское.

Максимальная цена контракта: 385 000,00 (Триста восемьдесят пять тысяч рублей).

Источник финансирования: бюджетные средства муниципального образования «Городское поселение Богородское».

Сроки выполнения работ: 01 марта 2010 г. – 31 декабря 2010 г.

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры и акта выполненных работ, подписанных Заказчиком и Исполнителем, в течение 10 рабочих дней.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении вышеуказанных работ, просим представить с 10-00 часов 10 февраля 2010 г. до 17-00 часов 18 февраля 2010 г. котировочную заявку по адресу: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское,                         д. 12, каб. № 2, телефон: (496) 545-47-68.

Срок подписания с победителем контракта через 7 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочной заявки.

Глава муниципального образования

«Городское поселение Богородское»                                                               В.М. Кузнецов

М.А. Кузнецова

тел.: (496) 545-47-68

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок по размещению муниципального заказа

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию внутриквартальных дорог

муниципального образования городского поселения Богородское

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию внутриквартальных дорог муниципального образования городского поселения Богородское

Сергиево-Посадского района Московской области.

1. Наименование, характеристика и место выполняемых работ.

| № п/п | Наименование работ | Наименование объектов внешнего благоустройства | Площадь объекта, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимний период |
| Дороги с усовершенствованным типом покрытия и переходным типом покрытия |
| 1 | Снегоочистка (сгребание и сметание снега) | пос. Богородское, от дома № 1 до дома № 14 | 6 000 |
| 2 | Скол уплотненного снега, скол снежно-ледяного наката и льда с применением технологического материала | пос. Богородское, вдоль домов № 13, 14, 15, | 3 000 |
|  |  | 16, 17а |  |
|  |  | пос. Богородское, вдоль дома № 70 и рынка | 4 080 |
| 3 | Формирование снежных валов, выполнение разрывов в валах |  |  |
|  |  | пос. Богородское, вдоль домов № 57, 58, 59, | 6 000 |
|  |  | 60, 61, 71,72 и пруда |  |
| 4 | Устранения гололеда и скользкости с применением технологического материала |  |  |
|  |  | пос. Богородское, вдоль домов № 19, 25, 18, | 4 320 |
|  |  | 24, 17, 23, 55, 56 |  |
| 5 | Перемещение снежных валов к местам складирования на весь зимний период на свободные территории населенных пунктов городского поселения |  |  |
|  |  | пос. Богородское, вдоль домов № 26, 27, 28, | 3 600 |
|  |  | 31, 32, 33 |  |
|  |  | по второму временному | 16 440 |
| 6 | Перемещение снежных валов для вывоза и вывоз к месту складирования за пределы населенных пунктов городского поселения (по необходимости)** | с. Муханово, ул. 2-я Хуторская | 2 060 |
|  |  | с. Муханово, ул. Советская | 1 048 |
| 7 | Удаление загрязнений (в период длительного отсутствия снегопада) подметально-уборочными машинами |  |  |
|  | Итого |  | 46 548 |
| Грунтовые дороги |
| 1 | Снегоочистка (сгребание и сметание снега) | с. Муханово, ул. 1 | 1 736 |
| 2 | Формирование снежных валов, выполнение разрывов в валах | с. Муханово, ул. 1-я Хуторская | 384 |
|  |  | с. Муханово, ул. 2-я Хуторская | 588 |
| 3 | Устранения гололеда и скользкости с применением технологического материала |  |  |
|  |  | с. Муханово, ул. 3-я Хуторская | 3 088 |
|  |  | с. Муханово, ул. Зеленая | 1 072 |
|  |  | с. Муханово, ул. Зеленая (уч-к 2) | 3 324 |
|  |  | с. Муханово, ул. Ленина | 4 156 |
|  |  | с. Муханово, ул. Новая | 3 664 |
|  |  | с. Муханово, ул. Советская | 1 952 |
|  |  | с. Муханово, ул. Школьная | 2 920 |
|  | Итого |  | 22 884 |
| Летний период |
| Дороги с усовершенствованным типом покрытия и переходным типом покрытия |
| 1 | Подметание дорог, прилотковой полосы (с увлажнением) | пос. Богородское, от дома № 1 до дома № 14 | 6 000 |
|  |  | пос. Богородское, вдоль домов № 13, 14, 15, | 3 000 |
| 2 | Поливка дорог в жаркий период | 16, 17а |  |
| 3 | Текущий ремонт дорог | пос. Богородское, вдоль дома № 70 и рынка | 4 080 |
| 4 | Уборка куч загрязнений с проезжей части, содержание разделительных полос, обочин |  |  |
|  |  | пос. Богородское, вдоль домов № 57, 58, 59, | 6 000 |
|  |  | 60, 61, 71,72 и пруда |  |
|  |  | пос. Богородское, вдоль домов № 19, 25, 18, | 4 320 |
|  |  | 24, 17, 23, 55, 56 |  |
|  |  | пос. Богородское, вдоль домов № 26, 27, 28, | 3 600 |
|  |  | 31, 32, 33 |  |
|  |  | по второму временному | 16 440 |
|  |  | с. Муханово, ул. 2-я Хуторская | 2 060 |
|  |  | с. Муханово, ул. Советская | 1 048 |
|  | Итого |  | 46 548 |
| Грунтовые дороги |
| 1 | Текущий ремонт дорог | с. Муханово, ул. 1 | 1 736 |
| 2 | Уборка куч загрязнений с проезжей части, содержание разделительных полос, обочин |  |  |
|  |  | с. Муханово, ул. 1-я Хуторская | 384 |
|  |  | с. Муханово, ул. 2-я Хуторская | 588 |
|  |  | с. Муханово, ул. 3-я Хуторская | 3 088 |
|  |  | с. Муханово, ул. Зеленая | 1 072 |
|  |  | с. Муханово, ул. Зеленая (уч-к 2) | 3 324 |
|  |  | с. Муханово, ул. Ленина | 4 156 |
|  |  | с. Муханово, ул. Новая | 3 664 |
|  |  | с. Муханово, ул. Советская | 1 952 |
|  |  | с. Муханово, ул. Школьная | 2 920 |
|  | Итого |  | 22 884 |

2. Требования к производству работ по механизированной уборке дорог в зимний период.

2.1. Настоящим техническим заданием определяются основные требования к организации комплекса работ по уборке проезжей части дорог в зимний период года, с целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта с разрешенной на территории городского поселения Богородское скоростью.

2.2. Предусматривается три вида основных работ зимней уборки: очистка дорог от снежно-ледяных образований (снегоочистка, скол уплотненного снега и льда); удаление снежно-ледяных образований (формирование валов и выполнение разрывов в валах, вывоз); устранение гололеда и скользкости. Для грунтовых дорог: очистка дорог от снежно-ледяных образований (снегоочистка), удаление снежно-ледяных образований (формирование валов и выполнение разрывов в валах), устранение гололеда и скользкости.

2.3. Особенностью зимней уборки является строгое соблюдение сроков удаления снега с проезжей части во избежание образования снежно-ледяных накатов, которые определяют время работы спецмашин от начала снегопада и требуют организации круглосуточного дежурства специальной техники – пескоразбрасывателей и плужно-щеточных снегоочистителей.

2.4. Технологические операции по уборке дорог в зимний период:

- Снегоочистка (на дорогах с интенсивностью движения менее 100 машин/час в полосе) – однооперационная, безреагентная, производиться путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями, с щеткой из металлического ворса диаметром 0,8-0,9мм, с резиновыми ножами, усиленными накладками из листовой стали. Периодичность работы машин при однооперационной снегоочистке приведена в таблице № 1:

таблица №1

| Температура снега, град. С | Периодичность снегоочистки, ч |
| --- | --- |
| -2…-10 | 0,75 |
| Ниже -10 | 1,5 |
| Выше -2 | 0,5 |

- Скалывание уплотненного снега – в кратчайшие сроки после окончания снегоочистки участки с уплотненным снегом удаляются с помощью скалывателя – разрыхлителя или автогрейдером.

- Скалывание снежно - ледяного наката  – полное скалывание снежно - ледяного наката и льда достигается применением комплексной технологии (совместное применение технологических материалов и средств механизации). Показатели технологического процесса механизированного удаления снежно-ледяного наката и льда в таблице № 2. Технологические рекомендации в таблице №2 даны для условий, когда слой льда образовавшийся, на дороге имеет высоту около 20мм. Скалывание льда высотой слоя более 20мм производиться путем повторения операций, число раз кратное 20мм  высоте слоя льда.

таблица №2

| Место образования снежно-ледяного наката или льда | Опти-мальная Т при уборке, град. С, не ниже | Норма распределения технологического материала, г/м2 | Продолжительность этапов, ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выдержка после снегопада | Обработка техноло-гическими материалами, не более | Интер- вал | Скалы-вание, не более |
| Проезжая часть улиц после снегоочистки (аварийный способ) | - 8 | 200-400 (пескосоляная смесь) | В кратчайшие сроки после образования наката и льда | 0,5 | 3-4 | 1 |
| Прилотковая часть дороги после удаления валов снега (профилакти- ческий способ) | - 12 | 60-120 (пескосоляная смесь) | 2*; 1** | 1 | не более 16 | 24 |
| *При интенсивности снегопада 0,5-1мм/ч; ** При интенсивности снегопада 0,5-1мм/ч. |

- Формирование снежных валов – должно быть выполнено в течение 16 часов, путем перемещения снежно-ледяных образований на прилотковую полосу дороги. На улицах и проездах с одностороннем движением транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны очищаться от снега и наледи до бортового камня.

- Выполнение разрывов в снежных валах –

- на остановках пассажирского транспорта – на ширину остановки;

- на переходах, имеющих разметку – на ширину разметки;

- на переходах, не имеющих разметку – не менее 5м.

- Удаление снега и скола уплотненного снега и льда – снег и скол, собранные в валы удаляются безвывозным или вывозным способом (в зависимости от климатических условий текущей зимы). Безвывозной способ – когда на дорогах шириной до 20м при движении транспорта с небольшой интенсивность снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги до конца зимнего сезона. Также снег складируется на свободных территориях, прилегающих к убираемым улицам. Такие работы выполняются при помощи роторных снегоочистителей, совков- разгребателей, бульдозеров или автогрейдеров.

Вывозной способ – снег из валов и куч, предварительно подготовленных, погружается в транспортные средства и перевозиться на сравнительно небольшие расстояния к месту складирования за пределами городского поселения. Вывоз снега скола производиться, в основном с дорог и проездов ограниченной ширины, остановок общественного транспорта, мест массового посещения людей (торговый центр, рынок), въездов на территории больницы и других социально важных объектов. Погрузка ведется  из валов и куч с объемной массой не более 0,3т/м3.

- Устранение гололеда и скользкости – в случае возникновения гололеда и скользкости  дорогу обрабатывают пескосоляной смесью, при интенсивном движении транспорта обработка повторяется через 3-4 ч., а в местах торможения – через 2-3 ч. Обработка дорог производиться только в полосе движения транспорта и пешеходов, крупнозернистым и среднезернистым речным песком, не содержащим камней и глинистых включений, смешанным с поваренной солью в количестве 8% массы песка (норма распределения материала -250-300г/м2, в местах экстренного торможения – 400-500г/м2).

2.5. Технологические операции по уборке дорог в переходный период:

- Удаление загрязнений - в период отсутствия снегопадов на проезжую часть дороги, проезда может заноситься снег с крыш и валов, а также колесами транспортных средств, в таких случаях производиться патрульное подметание проезжей части дорог. При длительных отсутствиях снегопада, преимущественно в конце зимнего периода для удаления загрязнений с проезжей части дорог используются подметально-уборочные машины без увлажнения.

3. Требования к качеству уборки дорог в зимний период.

3.1. В период снегопада или гололедицы проезжая часть дороги должна быть на всю ширину обработана технологическими материалами и обеспечить беспрепятственное движение транспорта с разрешенной на территории городского поселения скоростью.

3.2. В период снегопадов и отсутствия гололедицы проезжая часть дороги должна быть полностью очищена от снежно-ледяных образований. На грунтовых дорогах допускается ровный слой уплотненного снега.

3.3. При производстве уборочных работ дорог в зимний период запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счищаемый с дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов.

3.4. При производстве уборочных работ дорог в зимний период запрещается осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также сколов льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.

3.5. Выполняемые работы должны соответствовать СНиПам, Рекомендациям по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации, другим нормативным документам.

4. Требования к организации работ по комплексной уборке дорог в зимний период.

4.1. Для обеспечения своевременной уборки дорог устанавливается круглосуточное дежурство снегоочистительных машин и пескоразбрасывателей. Работа автогрейдеров, снегопогрузчиков и самосвалов на вывоз снега организовывается с учетом эффективного использования техники, интенсивности движения автотранспорта и времени суток.

4.2. Для организации комплексной уборки территория городского поселения Богородское разбивается на участки, составляется перечень участков улиц, требующих первоочередной обработки противогололедными средствами при обнаружении гололеда. Каждый участок обслуживается бригадой (группой машин) обеспечивающих выполнение всего комплекса работ уборки снега, с одновременной расчисткой валов снега на остановках, переходах и перекрестках.

4.3. Подрядная организация осуществляет руководство уборочными работами, обеспечение установленных технологических процессов уборки, эффективного использования техники и механизмов, осуществляет постоянный контроль за качеством выполнения уборочных работ. Своевременно получает информацию об изменении метеоусловий на ближайшие сутки, о начале неблагоприятных погодных явлений (снегопад, гололед, понижение или перепад температур). Разрабатывает технологию и режимы механизированной уборки, нормы и виды применяемых технологических материалов, в соответствии с нормативными документами.

4.4. Подрядная организация взаимодействует с персоналом Заказчика по устранению замечаний, предоставляет документацию по выполненным объемам работ.

5. Требования к производству работ по механизированной уборке дорог в летний  период.

5.1.Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на дорожном покрытии. Эти загрязнения, ухудшающие эстетический вид улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодных условиях (небольшой дождь, туман) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения.

5.2.Технологические операции по уборке дорог в летний период:

- Подметание – является основной операцией уборки загрязнений на улицах, подметание производиться подметально-уборочными машинами (дороги с усовершенствованным и переходным типом покрытия).

- Поливка дороги - поливка дорог производиться поливомоечными машинами (расход воды 0,2…0,5л/м2) в наиболее жаркое время суток (12-16 ч) при температуре 25-30 град. С (дороги с усовершенствованным и переходным типом покрытия).

5.3. При необходимости проводится текущий ремонт (заделка выбоин, трещин), исправление профиля грунтовых дорог, исправление бордюрного камня.

6. Требования к качеству уборки дорог в летний период.

6.1. Подметание производиться  в следующем порядке: в первую очередь подметают основные улицы с интенсивным движением транспортных средств, затем улицы с меньшей интенсивность движения.

6.2. Перед подметанием лотков должны быть уже убраны тротуары, чтобы исключить повторное загрязнение лотков, для чего время уборки тротуаров должно быть скоординировано с графиком работ подметально-уборочных машин.

6.3. Подметание дорожных покрытий должно производиться только при увлажнении дорожных покрытий, на всей ширине полосы захвата (расход воды при увлажнении  0,01…0,015л/м2).

6.4. Во избежание запыленности проезжая часть в жаркое время суток должна быть увлажнена.

6.5.Высота травяного покрова в полосе отвода автомобильных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, выполненных виде газонов не должна превышать 20см.

6.6. Выполняемые работы должны соответствовать СНиПам, Рекомендациям по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации, другим нормативным документам.